## Slide 1
2026 임베디드SW 경진대회 · 자유공모 부문
바이브키
어르신도 버튼 세 번이면 끝
팀 뚝딱뚝딱
USB 물리 버튼 입력기 · 펌웨어 3.1 / 앱 3.1

## Slide 2
왜 만들었나
스마트폰이 어려운 분에게 화면은 벽입니다
아이콘 스무 개 중에서 찾아야 합니다
이름이 작고, 비슷하게 생겼습니다
화면을 세 번 넘겨야 전화가 걸립니다
중간에 한 번만 잘못 눌러도 처음부터
잘못 누르면 무슨 일이 생길지 모릅니다
그래서 아예 시도하지 않게 됩니다
→ 문제는 앱이 부족한 것이 아니라, 입력 수단이 화면 하나뿐이라는 점입니다.

## Slide 3
무엇을 만들었나
버튼 세 개, 케이블 하나
1
전화
2
문자
3
길찾기
USB로 꽂으면 끝입니다. 인터넷도, 계정도, 충전도 필요 없습니다.
MCU
Seeed Studio XIAO ESP32-S3
연결
USB CDC (네이티브 USB, 0x303A:0x1001)
전원
폰에서 공급 — 배터리 없음
부품
5종 · 약 14,690원

## Slide 4
어떻게 쓰나
버튼 3개로 6가지 — 짧게와 길게를 구분합니다
짧게 누르기
1번 → 전화 앱 (번호까지 채워서) 2번 → 문자 앱 3번 → 길찾기
0.7초 이상 길게
1번 → 사용자가 지정한 앱 2번 → 사용자가 지정한 앱 3번 → AI 도우미 (음성)
무엇을 넣을지는 쓰는 사람이 정합니다. 앱에서 끌어다 놓으면 됩니다.
버튼을 늘리지 않고 할 수 있는 일을 늘렸습니다 — 늘어난 버튼은 곧 늘어난 혼란이기 때문입니다.

## Slide 5
시스템 구성
세 층이 각자 책임을 집니다
기기 (ESP32-S3)
버튼을 인터럽트로 잡고, 채터링을 거르고, 프레임으로 포장
VKP v1 프로토콜
CRC16 서명 · ACK 재전송 · SEQ 중복 제거
안드로이드 앱
프레임 해석 · 앱 실행 · 진동 피드백 · 자가진단
기기는 '전선'이 아니라 스스로 판단하고 책임지는 노드입니다.

## Slide 6
기기 내부
폴링하지 않습니다 — 눌린 순간을 인터럽트로 잡습니다
버튼
D0·D1·D2
→
인터럽트
IRAM_ATTR
→
큐
FreeRTOS
→
입력 태스크
10ms · core 1
→
프로토콜 태스크
5ms · core 1
→
USB
CDC
·
인터럽트가 눌린 시각을 마이크로초 단위로 기록합니다 — 지연을 잴 수 있는 이유입니다.
·
채터링(접점 떨림) 25ms는 입력 태스크가 걸러 냅니다. 떨리는 손도 한 번으로 셉니다.
·
태스크 두 개를 코어 1에 고정해, 입력 처리와 통신이 서로를 기다리지 않습니다.

## Slide 7
직접 만든 통신 규격
VKP v1 — 전선으로 그냥 보내지 않습니다
AA
시작
SEQ
순번
TYPE
종류
LEN
길이
DATA
버튼·방식
CRC16
검사값
55
끝
이 구간을 CRC-16/CCITT-FALSE 로 계산해 서명합니다
프레임 길이
7 + LEN 바이트 (헤더 4 · CRC 2 · 끝 1)
검사
CRC-16/CCITT-FALSE (다항식 0x1021, 초기값 0xFFFF)
신뢰
ACK 미수신 시 최대 3회 재전송 · SEQ 동일 → 폰이 중복 실행 안 함
호환
구버전 평문 펌웨어도 그대로 동작 (앱이 미분류 바이트로 처리)

## Slide 8
신뢰성
틀어진 신호가 앱에 닿지 않게 합니다
손상 주입 시험 — 프레임에 무작위로 비트를 뒤집고 10만 번 반복
손상 정도
CRC8 (구버전)
CRC16 (현재)
1~3 비트
0건 (0.000 %)
0건 (0.000 %)
4~10 비트
8건 (0.008 %)
0건 (0.000 %)
CRC8 이 약해서 바꾼 것이 아닙니다. 1~3 비트 손상은 둘 다 완벽하게 잡습니다. 여러 비트가 한꺼번에 틀어지는 경우에만 차이가 났고, 그 차이가 오실행이므로 CRC16 을 택했습니다.
근거: firmware/test/test_vkp.cpp — 고정 시드로 언제든 재현됩니다

## Slide 9
스스로를 지켜본다
멈추면 되살아나고, 왜 멈췄는지 보고합니다
태스크 워치독 5초
태스크가 5초간 응답하지 않으면 자동 재시작
재시작 원인 보고
전원·워치독·패닉·USB 등 16가지를 구분해 폰에 전달
놓친 입력 집계
인터럽트 큐에서 흘린 수 + 버퍼에서 만료된 수를 합산 보고
힙 최저치 추적
가장 부족했던 순간의 여유 메모리를 기록 — 누수 조기 발견
숨기지 않는 것이 핵심입니다. 조용히 재시작하면 사용자는 자기 손을 의심하게 됩니다.

## Slide 10
가장 나쁜 고장을 막다
폰이 없을 때 누른 입력을 잃지 않습니다
예전
링크가 끊겨도 그대로 내보내고 ACK 를 3회 기다리다 버림. 그동안 다음 입력도 함께 사라짐.
지금
16칸 고리 버퍼에 담아 두고 재연결되면 누른 순서대로 되살림. 밀려난 수는 통계로 보고.
설계 판단 — 무작정 되살리지 않습니다
10분 전에 누른 '전화'가 재연결되는 순간 갑자기 걸리면 그것은 고장보다 나쁩니다. 10초 안쪽만 되살리고, 그보다 오래된 것은 실행하지 않고 '놓친 입력' 수로만 보고합니다.

## Slide 11
저전력
하루 종일 꽂아 두는 물건이므로
USB 기기가 잠드는 것은 위험합니다. 그래서 조건을 좁혔습니다.
잠드는 조건 (모두 만족)
· 폰이 듣고 있지 않음 (DTR 내려감) · 버튼이 눌려 있지 않음 · 보낼 것이 남아 있지 않음 · 3초간 조용함
깨어나는 조건
· 버튼 눌림 (GPIO 로우 레벨) · 타이머 0.5초 → 깨어나 DTR 을 다시 확인 → 앱 재연결을 0.5초 안에 인지
한 번에 0.5초씩만 자는 이유는 워치독입니다. 자는 동안에는 어느 태스크도 워치독을 먹이지 못하므로, 슬라이스가 워치독 시간(5초)을 넘으면 멀쩡한 기기가 재시작해 버립니다.
대기 전류 측정 예정 → 절전 측정 예정

## Slide 12
검증
지어낸 숫자는 없습니다
112개
자동 테스트
펌웨어 64 + 앱 48
8.6%
플래시 사용
287,025 / 3,342,336 B
7.0%
RAM 사용
22,888 / 327,680 B
14,690원
부품값
5종 · XIAO ESP32-S3 포함
실기기 측정 (HIL)
접점 → USB 송출 지연
측정 예정
목표 < 5 ms
프레임 오류율
측정 예정
목표 < 0.1 %
오실행
측정 예정
목표 0 건
측정 도구: firmware/tools/measure.py — 앱과 같은 규칙으로 CRC 검사·ACK 응답

## Slide 13
규정 제10조 ③ 개선 사항
2.0 대비 무엇이 달라졌나
항목
2.0
3.1
기기 역할
평문 문자열을 흘려보내는 전선
프레임을 조립·서명·재전송하는 노드
입력 처리
폴링 + 손 뗄 때까지 블로킹 대기
인터럽트 + FreeRTOS 태스크 2개
짧게/길게
구조적으로 구분 불가
0.7초 기준으로 구분 (버튼 3개 → 6가지)
오류 검출
없음
CRC16 + ACK 재전송 + SEQ 중복 제거
고장 대응
없음
워치독 5초 · 재시작 원인 보고
입력 유실
폰 없으면 사라짐
16칸 버퍼 + 조건부 재생
전력
항상 활성
조건부 light sleep
검증
없음
자동 테스트 112개

## Slide 14
정리
왜 이것이 임베디드 소프트웨어인가
—
입력을 만드는 쪽이 기기입니다
화면이 아니라 물리 접점에서 시작하고, 그 순간을 인터럽트로 잡습니다.
—
통신 규격을 직접 정했습니다
프레임·검사·재전송·중복 제거를 양쪽에 같은 규칙으로 구현했습니다.
—
기기가 스스로를 책임집니다
멈추면 되살아나고, 왜 멈췄는지 보고하고, 못 보낸 입력을 쥐고 있습니다.
—
쓰는 사람이 어르신입니다
기술 선택마다 '틀리게 동작하느니 아무것도 안 하는 편이 낫다'를 택했습니다.
바이브키 · 팀 뚝딱뚝딱 · 2026 임베디드SW 경진대회 · 자유공모 부문